## Slide 1: 微机原理
授课教师：何涛 副教授
Email：hetao29@mail.sysu.edu.cn
中山大学 智能工程学院

## Slide 2: 课程简介
学时：
理论课34学时（总共）= 32学时（讲解）+2学时（总结、习题讲解）；
实验课18学时
成绩评定：
随机签到（10%）
课堂测试+课后作业（30%）
期末闭卷考试（60%）
其他参考书目：
（1）微机原理（第2版），王克义，清华大学出版社，2020-06-01
（2）基于ARM的微机原理与接口技术，陈桂友，清华大学出版社，2020-06-01
学什么？
怎么学？

## Slide 3: 第1章 计算机系统概述
1.1 计算机中的数据表示与编码
1.2 逻辑电路基础
1.4 例题解析
1.3 计算机系统概述

## Slide 4: 1.1 计算机中的数据表示与编码
计算机最重要的功能是处理信息，如数值、文字、符号、语音、图形和图像等。在计算机内部，各种信息都必须采用数字化的形式被存储、加工与传送。
数值数据：用于表示数量的大小，具有确定的数值；
非数值数据：没有确定的数值，它主要表示字符、汉字、逻辑数组等。
编码：用少量、简单的基本符号，选用一定的组合规则，来表示大量复杂多样的信息。
计算机采用二进制的原因
  ① 二进制码在物理上最容易实现，如电位高/低、脉冲有/无、正/负等。
  ② 二进制码用来表示二进制数，其编码、加减运算规则简单。
  ③ 二进制码的两个符号“1”和“0”正好与逻辑数据“真”与“假”相对应，为计算机实现逻辑运算带来了方便。

## Slide 5: 1.1.1 数和数制
1. 进位计数法与数制
十进制: 逢十进一 0,1,…,9
二进制: 逢二进一 0,1
八进制: 逢八进一 0,1,…,7
十六进制：逢十六进一 0,1,…,9,A,B,C,D,E,F
例: (892)10 或 892D
例: (10010)2 或 10010B
例: (71)8 或 71Q
例: (3A)16 或 3AH
    十进制数：D(Decimal)来表示；
    二进制数：B(Binary)来表示；
    八进制数：O(Octal)或Q来表示；
    十六进制数：H(Hexadecimal)来表示。

## Slide 6: 1.1.1 数和数制
1. 进位计数法与数制
二进制：(110.11)2=1×22+1×21+0×20+1×2-1+1×2-2
八进制：(123.45)8=1×82+2×81+3×80+4×8-1+5×8-2
十六进制：(1B.E5)16=1×161+B×160+E×16-1+5×16-2
n位整数、m位小数的任意r进制数N的通式：
图1.1 十进制数的位权
位权是指某个固定位置上的计数单位

## Slide 7: 1.1.1 数和数制
十进制 | 二进制 | 八进制 | 十六进制
0 | 0000 | 0 | 0
1 | 0001 | 1 | 1
2 | 0010 | 2 | 2
3 | 0011 | 3 | 3
4 | 0100 | 4 | 4
5 | 0101 | 5 | 5
6 | 0110 | 6 | 6
7 | 0111 | 7 | 7
8 | 1000 | 10 | 8
9 | 1001 | 11 | 9
10 | 1010 | 12 | A
11 | 1011 | 13 | B
12 | 1100 | 14 | C
13 | 1101 | 15 | D
14 | 1110 | 16 | E
15 | 1111 | 17 | F
表1.1 十进制、二进制、八进制和十六进制数码对照表
1. 进位计数法与数制

## Slide 8: 1.1.1 数和数制
2. 数制转换
二、八、十六进制 → 十进制
十进制 → 二、八、十六进制
二进制 → 八、十六进制
八、十六进制 → 二进制
要求掌握的转换

## Slide 9: 1.1.1 数和数制
2. 数制转换
  r进制数转换为十进制数
    按位权展开相加
例1.1 把二进制数101.11转换成相应的十进制数。
解 (101.11)2=1×22+0×21+1×20+1×2-1+1×2-2
=4+0+1+0.5+0.25
=(5.75)10
例1.2 把八进制数123.54转换成相应的十进制数。
解 (123.54)8=1×82+2×81+3×80+5×8-1+4×8-2
=64+16+3+0.625+0.0625
=(83.6875)10

## Slide 10: 1.1.1 数和数制
2. 数制转换
  十进制数转换为r进制数
    整数部分: 除以 2 (8,16) 取余
    小数部分: 乘以 2 (8,16) 取整
例1.4 将十进制数97转换成十六进制数。
解 (97)10=(61)16
例1.3 将十进制数25转换成二进制数。
解 (25)10=(11001)2

## Slide 11: 1.1.1 数和数制
2. 数制转换
  十进制数转换为r进制数
例1.5 将十进制小数0.8125转换成二进制小数。
解 (0.8125)10=(0.1101)2

## Slide 12: 1.1.1 数和数制
2. 数制转换
  十进制数转换为r进制数
例1.6 将十进制小数25.8125转换成二进制数。
解 运算过程如下:
(25)10=(11001)2
(0.8125)10=(0.1101)2
由此可得：
(25.8125)10=(11001.1101)2

## Slide 13: 1.1.1 数和数制
2. 数制转换
例1.7 将二进制数(11010110.11)2转换为八进制数。
解 (11010110.11)2=(326.6)8
二进制→
八进制: 3位合并成1位
十六进制: 4位合并成1位
八进制
十六进制
→ 二进制
1位拆分为3位
1位拆分为4位

## Slide 14: 1.1.1 数和数制
2. 数制转换
例1.8 将八进制数(25.4)8转换为二进制数。
解 (25.4)8=(10101.1)2
例1.9 将二进制数(111101.101)2转换为十六进制数。
解 (111101.101)2=(3D.A)16
例1.10 将十六进制数(1FC7.958)16转换为二进制数。
解 (1FC7.958)16=(1111111000111.100101011)2

## Slide 15: 1.1.2 数据格式
  机器码：一个数在机器（计算机）中的表示形式。
  真值：一般书写的实际数值数据。
表示的数的范围受计算机字长的限制；
例：计算机字长为8位时, 无符号数的范围是
0000 0000——1111 1111 （0~255）
符号位被数字化 （正号：0 负号：1）
例：计算机字长为8位时, 有符号数的范围是
1 111 1111——0 111 1111（-127~+127）

## Slide 16: 1.1.3 二进制数的编码及运算
原码
例如，当机器字长n=8时，
+1=+0000001B，则［+1］原=0 0000001B
+127=+1111111B，则［+127］原=0 1111111B
-1=-0000001B，则［-1］原=1 0000001B
-127=-1111111B，则［-127］原=1 1111111B
原码的形式为：
对于二进制数，正数的原码就是它本身，负数的原码符号位取1，数值部分是真值的绝对值。

## Slide 17: 1.1.3 二进制数的编码及运算
原码
在原码表示中，+0和-0的原码不同，即0有两种原码表示形式：
+0=+0000000B，则［+0］原=0 0000000B
-0=-0000000B，则［-0］原=1 0000000B
优点：简单易于理解，与真值间的转换较为方便。
缺点：进行加减运算时较麻烦，既要考虑是做加法
还是做减法运算，还要考虑数的符号和绝对
值的大小。不仅使运算器的设计较为复杂，
而且降低了运算器的运算速度。

## Slide 18: 1.1.3 二进制数的编码及运算
反码
  X>0时，[X]反= [X]原
  X<0时，[X]反= 将原码除符号位外逐位取反
例如，当机器字长n=8时，
    +1=+0000001B，则［+1］反=0 0000001B
    +127=+1111111B，则［+127］反=0 1111111B
    -1=-0000001B，则［-1］反=1 1111110B
    -127=-1111111B，则［-127］反=1 0000000B
在反码表示中，+0和-0的反码不同，即0有两种反码表示形式：
    +0=+0000000B，则［+0］反=0 0000000B
    -0=-0000000B，则［-0］反=1 1111111B
结论：二进制正数的反码就是其原码。二进制负数的反码
就是机器数符号位保持不变，其余按位取反。

## Slide 19: 1.1.3 二进制数的编码及运算
补码
  X>0时，[X]补= [X]原
  X<0时，[X]补= [X]反+1
钟表的形式为：
-3=+9(mod 12)
用补码表示时，可以把负数转化为正数，减法转化为加法。
结论：二进制正数的补码就是其原码。二进制负数的补码就是机器数符号位保持不变，其余位取反码后末位加1。
在补码表示中，+0和-0的补码形式相同，即0只有一种补码表示形式：
  +0=+0000000B，则[+0]补=0 0000000B
  -0=-0000000B，则[-0]补=1 1111111+1=0 0000000B

## Slide 20: 1.1.3 二进制数的编码及运算
补码
例如，当机器字长n=8时，
  +1=+0000001B，则［+1］补=0 0000001B
  +127=+1111111B，则［+127］补=0 1111111B
  -1=-0000001B，则［-1］补=1 1111111B
  -127=-1111111B，则［-127］补=1 0000001B
一般来说，如果机器字长为n位，则补码能表示的整数范围是：
          -2n-1～2n-1-1
例1.11机器字长n=8位，x=+56，求［x］补，结果用十六进制表示。
解 +56=+0111000B，则［+56］补=0 0111000B=38H
例1.12机器字长n=8位，x=-56，求［x］补，结果用十六进制表示。
解 -56=-0111000B，则［-56］补=1 1001000B=0C8H
在汇编语言中，为了区别指令码和数据，规定A～F开始的数据前面必须加零。
对于10000000这个补码编码，其十进制真值被定义为-128

## Slide 21: 1.1.3 二进制数的编码及运算
补码
例1.13 机器字长n=16位，x=+56，求［x］补，结果用十六进制表示。
解 +56=+0111000B=+000 0000 0011 1000B，
［+56］补=0 000 0000 0011 1000B=0038H
例1.14 机器字长n=16位，x=-56，求［x］补，结果用十六进制表示。
解 -56=-0111000B=-000 0000 0011 1000B，
［-56］补=1 111 1111 1100 1000B=0FFC8H

## Slide 22: 1.1.3 二进制数的编码及运算
补码
已知补码求真值的方法:
当机器码的最高位(符号位)为0时，表示真值是正数，其值等于其余n-1位的值;
当机器数的最高位(符号位)为1时，表示真值是负数，其值等于其余n-1位按位取反末位加1的值。
例如：
若［x］补=0 1111111，则x=+1111111B=+127
若［x］补=1 1111111，则x=-0000001B=-1

## Slide 23: 1.1.3 二进制数的编码及运算
补码运算
二进制补码的运算规则：
［X+Y］补=［X］补+［Y］补
［X-Y］补=［X］补+［-Y］补
进行加法运算时，把符号位和数值位一起进行运算(若符号位有进位，则丢掉)，结果为两数之和的补码形式。
优点：(1) 减法转化成了加法，这样大大简化了运算器硬件电路的设计，加减法 可用同一硬件电路进行处理。
(2) 运算时，符号位与数值位同等对待，都按二进制数参加运算，符号位 产生的进位丢掉不管，其结果是正确的，大大简化了运算规则。
缺点：负数读真值不方便，需要转换成原码才能算出真值。

## Slide 24: 1.1.3 二进制数的编码及运算
补码运算
例1.15 补码进行下列运算:
①(+33)+(+15); ②(-33)+(+15); ③(+33)+(-15); ④(-33)+(-15)。
解：+33=+0100001B， ［+33］补=0 0100001B
  +15=+0001111B， ［+15］补=0 0001111B
  -33=-0100001B， ［-33］补=1 1011111B
  -15=-0001111B， ［-15］补=1 1110001B

## Slide 25: 1.1.3 二进制数的编码及运算
补码运算
例1.16 用补码进行下列运算:
① (+33)-(+15); ②(-33)-(+15); ③ (+33)-(-15); ④(-33)-(-15)。 解：
  +33=+0100001B， ［+33］补=0 0100001B
  +15=+0001111B， ［+15］补=0 0001111B
  -33=-0100001B， ［-33］补=1 1011111B
  -15=-0001111B， ［-15］补=1 1110001B
  根据补码减法公式，可以得到:
  [(+33)-(+15)]补=[+33]补 +[-15]补，[(-33)-(+15)]补=[-33]补 +[-15]补
  [(+33)-(-15)]补=[+33]补 +[+15]补，[(-33)-(-15)]补=[-33]补 +[+15]补

## Slide 26: 1.1.3 二进制数的编码及运算
补码运算
例1.17 设x=+64，y=+10，用补码计算x-y，结果用十进制形式表示。
解
x=+1000000B，［x］补=0 1000000B
y=+0001010B，［-y］补=1 1110110B
  [x-y]补 = 0 0110110B
  x-y= + 0110110B=+54D
计算结果不能超出补码所能表示的范围！否则数据（正、负）溢出。

## Slide 27: 1.1.3 二进制数的编码及运算
补码运算
如果机器字长为8位，计算（+64）+（+65）=？
（+64）+（+65）=+129
0 1000000
0 1000001
1 0000001
+
-127
正溢出！

## Slide 28: 1.1.3 二进制数的编码及运算
补码运算
如果机器字长为8位，计算（-125）+（-10）=？
（-125）+（-10）=-135
1 0000011
1 1110110
0 1111001
+
+121
负溢出！
0

## Slide 29: 1.1.3 二进制数的编码及运算
补码运算
1 0 0 0 1 0 1 0
+ 0 0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 1 0 0 0 1
表示两个无符号数相加时：138+7=145
表示两个有符号数相加时：-118+7=-111
无论把二进制数解释成有符号数还是无符号数，其计算结果都是正确的。因此，机器采用补码编码后，不必针对无符号数和有符号数设计两套不同电路，无符号数和有符号数的运算是兼容的。

## Slide 30: 1.1.3 二进制数的编码及运算
十进制数的编码及运算
  BCD码(Binary Coded Decimal)：是二进制编码的十进制数。
BCD码的两种格式：
压缩BCD码（组合BCD码）：1个字节中存放2位十进制数的BCD码；
非压缩BCD码（非组合BCD码）：1个字节中仅存放1位十进制数的BCD码；

## Slide 31: 1.1.3 二进制数的编码及运算
十进制数的编码及运算
  BCD码
例1.18 求十进制数57.3的BCD码。
5 7 . 3
0101 0111 . 0011
所以，(57.3)10=(01010111.0011)BCD
例1.19 求BCD码10000011.0111所对应的十进制数。
1000 0011 . 0111
8 3 . 7
所以，(10000011.0111)BCD=(83.7)10
十进制数43用压缩的BCD码表示为01000011。
十进制数43用非压缩的BCD码表示为××××0100××××0011。

## Slide 32: 1.1.3 二进制数的编码及运算
十进制数的编码及运算
  BCD码运算
例1.20 利用BCD码计算：①4+5； ②5+7； ③8+9
解
① (4)10=(0100)BCD ，(5)10=(0101)BCD
② (5)10=(0101)BCD ，(7)10=(0111)BCD
③ (8)10=(1000)BCD ，(9)10=(1001) BCD

## Slide 33: 1.1.3 二进制数的编码及运算
十进制数的编码及运算
  BCD码运算
例1.21 利用BCD码计算：① 35+21； ② 25+37
① (35)10=(0011 0101)BCD ，(21)10=(0010 0001)BCD
② (25)10=(0010 0101)BCD ，(37)10=(0011 0111)BCD

## Slide 34: 1.1.3 二进制数的编码及运算
ASCII(American Standard Code For Information Interchange)字符代码
  7位二进制码，共可以表示128个字符。
  32个控制字符、1个空格字符、1个删除控制码、94个可印刷字符
B6B5B4 B3B2B1B0 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1
0 0 0 0 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p
0 0 0 1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q
0 0 1 0 | STX | DC2 | ″ | 2 | B | R | b | r
0 0 1 1 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s
0 1 0 0 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t
0 1 0 1 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u
0 1 1 0 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v
0 1 1 1 | BEL | ETB | ׳ | 7 | G | W | g | w
1 0 0 0 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x
1 0 0 1 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y
1 0 1 0 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z
1 0 1 1 | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | {
1 1 0 0 | FF | FS | , | < | L | \ | l | ¦
1 1 0 1 | CR | GS | - | = | M | ] | m | }
1 1 1 0 | SO | RS | . | > | N | ↑ | n | ～
1 1 1 1 | SI | US | / | ? | O | - | o | DEL

## Slide 35: 1.2 微型计算机的逻辑电路基础
  小规模集成电路（SSI）：是器件的集成，如门电路或触发器等；
  中规模集成电路（MSI）：是逻辑构建的集成，如多路选择器、加法器等；
  大规模集成电路（LSI）和超大规模集成电路（VLSI）：是一个数字子系统或整个数字系统的集成。
  逻辑门电路：最基本的逻辑器件，可组成各种功能的逻辑电路，这些逻辑电路按其结构可分为组合逻辑电路和时序逻辑电路。
  组合逻辑电路：由各种门电路组合而成且无反馈的逻辑电路，简称组合逻辑，如译码器。
  时序电路：逻辑电路的输出状态不仅和当时的输入状态有关，而且还与电路在此前的输出状态有关，则这种电路称为时序电路，如触发器及各类寄存器等。
逻辑电路：是实现输入信号与输出信号之间逻辑关系的电路。

## Slide 36: 1.2.1 基本逻辑门电路

## Slide 37: 1.2.1 基本逻辑门电路

## Slide 38: 1.2.2 译码器
什么是译码器
  将数字代码翻译成它代表的文字，数字或人名、地域等的过程，被称为译码；完成译码功能的电路或装置被称为译码器。
微型计算机中常见二进制译码器
  2：4译码器、3：8译码器、4：16译码器。
3：8译码器

## Slide 39: 1.2.2 译码器
G1 |  |  | C | B | A | 译码输出
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0=0，余为1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1=0，余为1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2=0，余为1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3=0，余为1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4=0，余为1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5=0，余为1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6=0，余为1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7=0，余为1
其 他 |  |  | × | × | × | 0～ 7 全为1
74LS138译码器功能表
74LS138译码器
  G1,G2A,G2B为使能输入，不满足工作条件时，全为高电平，不工作
  三个输入C、B、A，故有8种不同的状态组合000、001、010……111，分别译成Y0、Y1、Y2……Y7共8个输出。

## Slide 40: 1.2.3 触发器
什么是触发器
  触发器（Trigger）是计算机的记忆装置的基本单元，也是构成时序电路的基础。在计算机中用触发器来存储数据，1个触发器存储1位二进制数。
  两个输出端；
  两个稳定的逻辑状态；
  现态和次态。
触发器的种类
  按时钟控制方式分：电位触发、边沿触发、主从触发等；
  按逻辑功能分：R-S型(复位/置位触发器)、D型(记忆功能)、J-K型(具有置0、置1、保持和翻转功能)等

## Slide 41: 1.2.4 寄存器
什么是寄存器
  寄存器（Register）用于暂存数据、指令等。它是由触发器和一些控制门组成的。1个触发器就是一个1位寄存器，由n个触发器可以组成1个n位寄存器。
寄存器种类
  缓冲寄存器（Buffer）：分为数据缓冲寄存器和地址缓冲寄存器。
  移位寄存器（Shifting Register）：具有数据存储和移位两个功能。
  计数器（Counter）：是由若干个触发器组成的寄存器，当一个计数脉冲到达时，它会按二进制数的规律累计脉冲数，使存储在其中的数字加1。
  累加器(Accumulator)：是一个由多个触发器组成的多位寄存器，用于暂存每次在ALU中计算的中间结果。

## Slide 42: 1.2.5 三态电路
当选通端E为高电平时，A的两种可能的电平（0和1）都可以顺利的通到B端去，即E=1时，B=A。
当选通端E为低电平时，A端与B端是不相通的，即它们之间存在着高阻状态。
三态输出电路
E | A | B
0 | 0 | 高阻
0 | 1 | 高阻
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
三态输出电路功能表

## Slide 43: 1.3 计算机系统概述
一、计算机系统的概念
计算机系统是一个由硬件、软件组成的复杂的电子装置，它能够存储程序和原始数据、中间结果和最终运算结果，并自动完成运算，是一种能对各种数字化信息进行处理的“信息处理机”。
二、计算机系统的运算能力
利用计算机不仅能够完成数学运算，而且还可以进行逻辑运算，同时还具有推理判断的能力。因此，人们又称它为“电脑”。现在，科学家们正在研究具有“思维能力”的智能计算机。

## Slide 44: 1.3.1 计算机的分类及发展
电子计算机的分类
  计算机按用途
    专用计算机和通用计算机
  按计算机的使用方式分类
    嵌入式计算机
    桌面计算机
    服务器
  按计算机的结构分类
    冯•诺依曼结构
    非冯•诺依曼结构
  按规模分
    超级计算机、大型机、服务器、微型机、单片机

## Slide 45: 1.3.1 计算机的分类及发展
计算机的发展
类型 | 时期 | 主要器件 | 重 要 特 征
第1代 | 1946-1957 | 电子管 | 机器语言，汇编语言。速度低，体积大，价格昂贵，可靠性差，用于科学计算。速度达几千次到几万次
第2代 | 1958-1964 | 晶体管 | 算法语言，操作系统。体积缩小，可靠性提高。从科学计算到数据处理、工业控制。每秒几万次到几十万次
第3代 | 1964-1971 | 中小规模集成电路 | 体积小，可靠性大大提高，速度达几百万次，软件技术和外设发展迅速应用领域不断扩大，出现小型计算机。
第4代 | 1971-1992 | 大/超大规模集成电路 | 速度提高至几千次到亿次 出现微型计算机
第5代 | 1991- | 巨大规模集成电路 | 速度提高至几亿次乃至上百亿次。 出现单片机
摩尔定律：由于硅技术的不断改进，每18个月，集成度将翻一番，速度将提高一倍，而其价格将降低一半。

## Slide 46: 1.3.2 微型计算机系统的组成
系统组成
计
算
机
系
统
硬件
软件
主机
外部输入输出设备
CPU
存储器
运算器
控制器
ROM
RAM
系统软件
应用软件

## Slide 47: 1.3.2 微型计算机系统的组成
冯·诺依曼计算机
  计算机（指硬件）由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大基本部件组成。
  指令和数据均以二进制编码表示，采用二进制运算。
  采用存储程序的方式， 程序和数据存放在同一存储器中。
  指令在存储器中按其执行顺序存放，由程序计数器指明要执行的指令地址，自动从存储器中取出指令并执行。
  计算机是以运算器为中心的，输入/输出设备与存储器之间的数据传送都要通过运算器。

## Slide 48: 1.3.2 计算机系统的组成
冯·诺依曼计算机
  存储程序控制的基本思想：将编好的程序和原始数据事先存入存储器中，然后再启动计算机工作，使计算机在不需要人工干预的情况下，自动、高速地从存储器中取出指令加以执行。
冯·诺依曼结构的计算机是以运算器为中心的。

## Slide 49: 1.3.2 计算机系统的组成
现代微型计算机系统
  以存储器为中心的计算机系统
    提高了批量数据交换效率
  总线
    连接CPU与I／O，提供外设访问内存和CPU资源的通道
    数据总线(DB): 传送程序或数据
    地址总线(AB): 传送内存地址
    控制总线(CB): 传送各种控制信息

## Slide 50: 1.3.2 计算机系统的组成
现代微型计算机系统
  I/O接口
    又称适配器，存在于CPU与外设之间，是CPU与外围设备进行信息交换的中转站。外围设备通过I/O接口连接在系统总线上。它保证外围设备采用计算机系统所要求的形式发送和接收信息。
    通用可编程接口：可以通过对接口芯片编程，使得同一接口芯片适应多种使用场合。
  三级存储结构
    ROM（存储BIOS）、RAM、Cache总称为内存

## Slide 51: 1.3.2 计算机系统的组成
3. 计算机的软件系统
  系统软件：负责管理、控制和维护计算机的各种硬件资源，并为用户提供一个友好的操作界面以及服务于一般目的的上机环境。
    操作系统(最重要的系统软件)
    语言处理程序(如:编译程序、汇编程序等)
    数据库管理系统(如:FoxPro、SQL等)
  应用软件：专业人员为各种应用目的而开发的程序，利用计算机来解决某些问题。
    财务软件、 文字处理软件、 图形处理软件、游戏等

## Slide 52: 1.3.3 计算机系统的主要性能指标
字长
  位（bit）：计算机内部数据存储的最小单位。
  字节（Byte）：最基本的存储单元，也是计算机中数据处理的基本单位。
  字长：计算机进行数据处理时，一次存取、加工和传送的数据长度。
内存容量
运算速度
最短指令法：以执行时间最短的指令或某条特定指令为标准来计算速度，如传送指令、加法指令等。
平均速度：根据不同类型指令在计算过程中出现的频率，乘以不同的系数，求得统计平均值。
时钟频率
主频：指微处理器在单位时间（秒）内发出的时钟脉冲数。
16位机：8086、80286 32位机：80486
准16位机：8088 准32位：80386SX

## Slide 53: 2 微型计算机系统基础
2.1 指令系统
2.2 微型计算机系统结构
2.4 微处理器的发展
2.3 输入/输出系统
2.5 嵌入式系统

## Slide 54: 2.1 指令系统
2.1.1 程序设计语言
程序设计语言：机器语言、汇编语言、高级语言
指令系统
  指令：要计算机执行某种操作的命令。
  程序：是一组指令的有序集合。
  指令系统：一台CPU能识别的所有指令的集合。
110101……1000
MOV……
PUSH……
POP……
LEA……
LDS……
LES……
指令
指令系统
CPU

## Slide 55: 2.1 指令系统
2.1.1 程序设计语言
汇编语言和汇编程序
  机器指令：二进制指令，由指令操作码和操作数组成。
  机器语言：由机器指令构成的编程语言。
  汇编语言：用约定的符号和数字按规定的格式来表示指令。汇编指令与机器指令一一对应。
  汇编程序：将汇编源程序自动翻译成机器语言的过程。
  算法语言（高级语言）：由预先规定的基本符号构成程序，比较接近数学语言，与具体机器无关，通用性强、便于学习和掌握。
机器语言
……
汇编语言
MOV……
PUSH……
POP……
LEA……
高级语言
int num=10；
float price=1.5
……
机器指令
1100……
编译
翻译
目标程序
源程序

## Slide 56: 2.1 指令系统
2.1.2 处理器体系结构
  指令集体系结构（Instruction Set Architecture，ISA）/指令系统
    CPU物理层与上层软件的接口
    CPU的设计目标是使硬件能够识别和执行ISA要求的指令
    编译程序任务将程序编译成ISA所包含的指令
  系列计算机：具有相同的基本指令系统和基本体系结构，但具有不同组成和实现的一系列不同型号的机器。
x86系列
IBM-360
曙光，神威，银河
指令系统
程序
编译程序

## Slide 57: 2.1 指令系统
2.1.2 处理体系结构
  CISC和RISC
  复杂指令系统计算机（Complex Instuction Set Computer）
    有庞大的指令系统、较多的寻址方式、复杂的指令格式
    CPU结构复杂、设计成本高。
    “二八定律”：简单指令占指令总数20%，程序中出现的频率占80%。
    Intel、AMD
  精简指令集计算机（Reduced Instruction Set Computer，RISC）
    去除不常用的复杂指令，硬件只支持常用的简单指令。
    通过减少指令种类、规范指令格式、简化寻址方式、存储器并行处理等方式，大幅度的提高处理器的总性能。
    IBM、ARM、MIPS

## Slide 58: 2.2 微型计算机系统结构
2.2.1 微处理器与微型计算机
微处理器(Microprocessor，μP，MP)：将运算器和控制器集成在一起的中央处理器部件。
微型计算机(Microcomputer，μC，MC)：以微处理器为核心，配上内存储器、输入/输出接口电路及系统总线所组成的计算机。
微型计算机系统(Microcomputer System，μCS,MCS)：是指以微型计算机为中心，配以相应的外围设备、电源、辅助电路以及控制微型计算机工作的系统软件所构成的计算机系统。

## Slide 59: 2.2 微型计算机系统结构
2.2.2 微处理器中主要的寄存器
  CPU通过寄存器来存放指令、数据和地址
  寄存器的字长和机器字长相等
  指令寄存器（Instruction Register，IR）
    保存当前正在执行的一条指令；
    指令译码器对指令寄存器的操作码进行译码，产生控制信号，送入控制总线
  程序计数器（Program Counter，PC）
    下一条将要执行的指令在主存储器中的地址
    程序执行之前，将程序的首地址送入PC
    执行指令时，CPU自动递增PC的内容
    遇到转移指令，PC内容由转移指令的地址码字段指定

## Slide 60: 2.2 微型计算机系统结构
2.2.2 微处理器中主要的寄存器
  地址寄存器（Address Register，AR）
    用来保存CPU当前所访问的主存储单元地址
    CPU和主存进行数据交换：地址寄存器->主存地址->地址总线，通过数据总线和数据寄存器存取数据。
  数据寄存器（Data Register，DR）
    CPU和主存、外设之间信息传递的中转站
    弥补数据操作速度上的差异
  通用寄存器（R0～Rn）
    工作区，暂时保存操作数、运算结果、
  程序状态字寄存器（Program Status Word，PSW）
    保存当前运算状态条件：进/借位C，结果溢出O，零标志Z，符号标志S
    程序工作方式：中断、系统工作状态

## Slide 61: 2.2 微型计算机系统结构
2.2.3 微型计算机中的存储器与地址分配
  内存组织
    微型计算机内存一般按字节来组织，每个字节1个地址
CPU从0003H读取数据过程
  CPU地址寄存器AR将地址0003H发送到地址总线
  CPU通过控制总线发出内存读取命令
  内存接收地址信号和控制信号，找到0003H单元，并从中读取数据0088H
  数据0088H通过数据总线送入CPU
Notes: 第二节课

## Slide 62: 2.2 微型计算机系统结构
2.2.3 微型计算机中的存储器与地址分配
统一编址：将I/O端口和内存储器统一编址
独立编址：内存储器和I/O端口地址空间各自独立编址
Intel系列普遍采用I/O端口单独编址方式；8086使用IN、OUT指令完成数据交换
堆栈：堆栈是按后进先出（Last-In First-Out，LIFO）原则进行存取的存储结构
  主程序->中断->保护现场（压栈）->子程序->恢复现场（出栈）->主程序

## Slide 63: 2.2 微型计算机系统结构
2.2.4 微机系统中采用的先进技术
  流水线技术
    将大的顺序操作分解为时间上可以重叠的子操作，分别由不同部件完成。
    流水线级数越多，每级所花时间越短，时钟周期可以越短，指令流速度越快
  哈佛结构
    将指令和数据分别放在两个独立存储器中，每个存储器独立编址、独立访问
    取指和指令操作可以完全重叠，提高了并行性、程序执行速度
  Cache技术
    弥补CPU和内存在存取速度上的差距
    高速、小容量、多级（1-3级）Cache
  虚拟存储管理技术
    由主存和辅存构成的可供CPU直接访问的大容量主存（虚拟存储器）
    使用虚拟存储器提供的地址编程，无需考虑实际主存的大小。
  多核处理器结构
    单个处理器内具有多个微处理器执行核
    可以做到线程级并行

## Slide 64: 2.3 输入/输出系统
2.3.1 信息交换方式
  程序查询方式
    开始一次数据传送之前，CPU首先检查外围设备是否准备好；CPU重复查询，直到外设备准备好，才能进行数据传递。
  中断控制方式
    由外围设备主动通知CPU，已进入准备就绪状态。CPU暂停现行程序，处理中断程序，完成输入/输出，再返回原来程序
  直接存储器存取（DMA）控制方式
    DMA控制器从CPU接管对总线的控制，直接控制内存和外设之间的数据交换，不经过CPU
  通道方式
    具有特殊功能的处理器（I/O处理器），实现对外围设备统一管理，完成外围设备和内存的数据交换
  外围处理机（Peripheral Processor Unit）方式
    PPU基本上独立于主机工作，类似分布式多机系统

## Slide 65: 2.3 输入/输出系统
2.3.2 程序中断方式
  中断的基本思想
    当CPU需要进行I/O操作时，先启动外设工作，然后继续执行主程序；外设准备好后，发出中断请求，CPU暂停主程序，执行I/O操作；I/O操作完成后，CPU返回继续执行主程序
  中断源
    内部中断：计算溢出、单步运行、中断指令
    外部中断：I/O请求、定时时间到、电源掉电、设备故障
  中断处理过程
    中断请求
    中断响应
      ① 保护断点 ② 保护现场 ③ 识别中断源
    中断处理
    中断返回

## Slide 66: 2.4 微处理器的发展
2.4.1 Intel 微处理器
早期微处理器(1971—1973年)
  4位和低档8位，例如，Intel 4004，袖珍计算器、交通灯、家电等。
8位微处理器(1973—1978年)
  Intel 8080/8085，具有典型计算机系统结构、中断、DMA控制，配有BASIC、FORTRAN,主要用于信息处理、工业控制、汽车、智能仪表等。
16位微处理器(1978—1983年)
  Intel 8086，可寻址内存1MB，丰富的指令系统、多级中断、微处理器段概念。
IA32架构微处理器(1983—1993年)
  泛指Intel 32位处理器，第一款80386，32位数据总线，32位地址总线，可寻址空间4GB，流水线结构，多核等。
IA 64位微处理器
其他微处理器
  除了Intel公司，还有其他一些优秀的微处理器制造商，如Motorola 、Zilog、AMD等公司

## Slide 67: 2.5 嵌入式系统
嵌入式系统的定义
嵌入式系统是以应用为中心、以计算机技术为基础，采用可剪裁软硬件，能够满足应用系统对功能、可靠性、实时性、成本、体积功耗等指标的严格要求的专用计算机系统，用于对其他设备的控制、监视或管理等功能。
  MP3、PDA、家电、智能电器、车载GIS等。

## Slide 68: 2.5 嵌入式系统
嵌入式系统的特点
  专用性强
  技术融合
  集成度高
  实时性好
  资源受限

## Slide 69: 2.5 嵌入式系统
交叉编译
本地编译：在当前编译平台下，编译出来的程序只能放到当前平台下运行。
交叉编译：在当前编译平台下，编译出来的程序能够运行在另一种体系结构的目标平台上，但是该编译平台本身却不能运行。
通常将这个编译平台成为宿主机，而目标平台称为目标机。
例如：在x86平台上，编写程序并编译成能运行在 ARM平台的程序，编译得到的这个程序在x86平台上是不能运行的。
嵌入式系统采用交叉编译原因，目标平台运行速度比主机慢的多，并且内存、磁盘等资源不足。很多嵌入式系统不具备自主开发能力，只能在宿主机进行开发和编译。

## Slide 70: 2.5 嵌入式系统
嵌入式系统的发展
  嵌入式微处理器
    系统结构和功能相对单一，处理效率较低，容量有限，无用户接口等。
  嵌入式微控器
    8位MCS-51单片机，16位Intel 8096，数字信号处理芯片（DSP）
    大多微控制器允许使用C语言开发；实时多任务嵌入式操作系统。
  ARM时代
    64位嵌入式多核处理器 Cortex-A50
    嵌入式操作系统，Android，IOS
  面向Internet阶段
    ARM/SoC硬件系统+嵌入式操作系统+嵌入式Web服务器+无线网络