## Slide 1
微机原理
授课教师：何涛 副教授
Email：hetao29@mail.sysu.edu.cn
中山大学 智能工程学院

## Slide 2: 第3章 80x86微处理器
3.1 8086微处理器的存储器组织
3.2 8086微处理器内部基本结构
3.3 8086总线的工作周期
3.5 8086微处理器外部基本引脚与工作模式
3.6 8086微处理器的时序
3.4 8086中断系统

## Slide 3: 3.1 8086微处理器的存储器组织
3.1.1寻址空间和数据存储格式
  寻址空间
    存储单元：字节，每个单元有一个地址，是一个整数编码。
    存储器地址允许的最大范围，即CPU能访问多大范围的地址。
    当存储器按字节编址时，若地址总线为n位，CPU寻址范围是2n字节。
    例如： 8086CPU有地址总线20位，寻址能力为220=1M字节。
  8086存储器的组织及寻址
    20位地址线，可寻址的地址范围为 00000H～0FFFFFH， 220=1M字节
十六进制地址 | 二进制地址 | 存储器
00000H | 0000,0000,0000,0000,0000B | 
00001H | 0000,0000,0000,0000,0001B | 
: | : | 
0FFFFEH | 1111,1111,1111,1111,1110B | 
0FFFFFH | 1111,1111,1111,1111,1111B | 

## Slide 4: 3.1 8086微处理器的存储器组织
3.1.1寻址空间和数据存储格式
  数据的存储格式
    字节（byte）、字（word）、双字（double word）
  字节数据（BYTE）
    8位，偶地址（地址的最低位A0=0），或奇地址（A0=1）
  字数据（WORD）
    16位，存放在两个连续的字节单元中。其中高8位存放在高地址字节（高字节），低8位存放在低地址字节（低字节），并规定将低字节的地址作为这个字的地址（字地址）
 | D15～D8 (高字节) | 地址=N+1(奇地址) |  |  | D15～D8 (高字节) | 地址=N+1（偶地址）
字地址 | D7～D0 (低字节) | 地址=N (偶地址) |  | 字地址 | D7～D0 (低字节） | 地址=N （奇地址）
规则字 |  |  |  | 非规则字 |  | 

## Slide 5: 3.1 8086微处理器的存储器组织
3.1.1寻址空间和数据存储格式
  数据的存储格式
  双字数据（DOUBLE WORD）
    双字数据占用4个连续字节单元，并规定最低字节地址为双字的地址
 | D31～D24 | 地址=N+3
 | D23～D16 | 地址=N+2
 | D15～D8 | 地址=N+1
双字地址 | D7～D0 | 地址=N(低字节)

## Slide 6: 3.1 8086微处理器的存储器组织
3.1.1寻址空间和数据存储格式
  数据的存储格式
  例如：x=1234H，变量x的地址为20000H，则：
  例如：x=1234H，y=5678H
  规则字的存取可以在一个总线周期内完成；非规则字需要两个总线周期。
34H
12H
20000H
20001H
34H
12H
20000H
20001H
78H
56H
20003H
20004H
规则字 非规则字

## Slide 7: 3.1 8086微处理器的存储器组织
3.1.2 存储器的分段结构
0 段
1 段
2 段
15 段
00000H
0FFFFH
10000H
1FFFFH
20000H
2FFFFH
0F0000H
0FFFFFH
64K
字节
64K
字节
64K
字节
64K
字节
… …
…
…
…
…
… …
由于8086中的地址寄存器都是16位的，用户不能直接使用20位的物理地址，编程时需要使用逻辑地址来寻址存储单元。
逻辑地址由两个16位数构成，其形式为:
8086将存储空间分为多个逻辑段（Segment）来进行管理，要求：
段的20位的起始地址（xxxxxH）其低4位必须为0（xxxx0H），
所以可以将它们省略，然后用1个16位数来表示表示段的首地址。
每段长度限216=64KB，所以段内偏移地址可以用1个16位数表示（xxxxH）
1MB 最多可分为16个不重迭的段。
    （16位段地址） ：（ 16位偏移量）
    段的起始地址 ： 段内的偏移地址

## Slide 8: 3.1 8086微处理器的存储器组织
3.1.2 存储器的分段结构
  物理地址
    每个存储单元都有一个唯一物理地址（00000H～0FFFFFH） ，20位二进制数，该地址在指令执行时由地址加法器形成，并进行硬件寻址。
    生成物理地址：段地址左移4位，然后加上偏移地址就得到20位物理地址。
CS=7018H,IP=0FE7FH,
物理地址=7FFFFH
例如:7018H:0FE7FH

## Slide 9: 3.1 8086微处理器的存储器组织
3.1.2 存储器的分段结构
  用户编程时采用逻辑地址，其形式为：段的首地址 : 段内偏移地址
  一个存储单元可以拥有多个逻辑地址，但只可能拥有一个唯一的物理地址
  例：x=88H，其存储如图所示：
  x的逻辑地址为：3100H：0003H
  物理地址 = 段地址*10H+偏移地址
  x的物理地址为31003H
88H
段地址
偏移地址
3100H
0000H
0001H
0002H
0003H

## Slide 10: 3.1 8086微处理器的存储器组织
3.1.2 存储器的分段结构
  代码段，数据段，堆栈段，附加数据段
    代码段中存储程序的指令代码；
    数据段和附加段中存储数据、中间结果和最后结果；
    堆栈段存储压入堆栈的数据或状态信息。

## Slide 11: 3.2 8086微处理器内部基本结构
3.2.1 8086 CPU内部结构
  CPU任务：取指令和执行指令
  8086 CPU由两大功能部件组成
    总线接口部件（ BIU ）
      管理8086与系统总线的接口，负责CPU对存储器和外设进行访问。
      预取指令：自动从存储器中预先取出指令，存入指令缓冲寄存器。
      存取数据：BIU配合EU完成指定内存单元或I/O端口与EU的数据交换。
      地址转换：将访问主存的逻辑地址转换成实际的物理地址。
    执行单元（ EU ）
      负责指令的译码、控制各个部件完成指令执行。
      对操作数完成算术和逻辑运算，结果状态存入标志寄存器。
      需要与内存单元或I/O端口交换数据时，向BIU发出命令，并提供地址和数据。

## Slide 12
外部总线
内部暂存器
IP
ES
SS
DS
CS
输入/输出控制电路
执行部分控制电路
1 2 3 4 5 6
∑
ALU
标志寄存器
AH AL
BH BL
CH CL
DH DL
SP
BP
SI
DI
通用
寄存
器
地址加法器
指令队列缓冲器
执行部件 （EU)
总线接口部件 （BIU)
16位
20位
16位
8位
执行部件
总线接口部件
通用寄存器
四个专用寄存器
SP：堆栈指针，其内容与堆栈段寄存器SS的
内容一起，提供堆栈操作地址。
BP：基址指针：构成段内偏移地址的一部分.
SI:（Source Index）：SI含有源地址意思,产
生有效地址或实际地址的偏移量。
DI:（Destination Index）：DI含有目的意思,
产生有效地址或实际地址的偏移量。
算术逻辑单元ALU：
主要是加法器。大部分指令
的执行由加法器完成。
标志寄存器：
16位字利用了9位。 标志分两类：
状态标志（6位）:反映刚刚完成的操作结果情况。
控制标志（3位）:在某些指令操作中起控制作用。

## Slide 13
外部总线
内部暂存器
IP
ES
SS
DS
CS
输入/输出控制电路
执行部分控制电路
1 2 3 4 5 6
∑
ALU
标志寄存器
AH AL
BH BL
CH CL
DH DL
SP
BP
SI
DI
通用
寄存
器
地址加法器
指令队列缓冲器
执行部件 （EU)
总线接口部件 （BIU)
16位
20位
16位
8位
20位地址加法器
四个段寄存器：CS、DS、SS、ES
CS管理代码段;DS管理数据段
SS管理堆栈段;ES管理附加段.
16位的指令指针寄存器IP：
IP中的内容是下一条指令
对现行代码段基地址的偏移量，
6字节的指令队列
指令队列共六字节，总线接
口部件BIU从内存取指令，
取来的总是放在指令队列中；
执行部件EU从指令队列取指
令，并执行。

## Slide 14: 3.2 8086微处理器内部基本结构
3.2.1 8086 CPU内部结构
  BIU组成
    地址加法器和段寄存器
    指令指针IP，指令队列缓冲器
    总线控制逻辑：CPU与内存单元或I/O端口进行数据交换的媒介
  EU组成
    16位算术逻辑运算单元
    8个16位通用寄存器、1个16位标志寄存器、1个数据暂存寄存器
    EU控制电路
  BIU和EU是既分工又合作的两个独立单元。
  两个单元可以并行执行，实现指令取指和执行的流水线操作。
    当指令队列有两个空字节式，BIU自动寻找空闲总线周期进行预取指令；
    当指令缓冲队列中存在1条及以上指令时，EU就立即开始执行；
    当EU执行一条转移、调用或返回指令时，BIU清空指令队列，从转移后的当前地址取指，并做预取指令操作。

## Slide 15: 3.2 8086微处理器内部基本结构
3.2.2 8086CPU寄存器结构
AH
BH
CH
DH
AL
BL
CL
DL
SP
BP
SI
DI
IP
FLAGS
CS
DS
SS
ES
0
0
0
15
15
15
AX
BX
CX
DX
累加器
基址寄存器
计数器
数据寄存器
堆栈指针
基址指针
源变址
目的变址
指令指针
标志寄存器
代码段
数据段
堆栈段
附加段
通用数据寄存器
指针和变址寄存器
控制寄存器
段寄存器
8
7

## Slide 16: 3.2 8086微处理器内部基本结构
1. 通用寄存器
  数据寄存器（16位）
    既可作为16位数据寄存器使用，也可作为两个8位数据寄存器使用。
    当用作16位时，称为AX、BX、CX、DX。当用作8位时，AH、BH、CH、DH存放高字节，AL、BL、CL、DL存放低字节，并且可独立寻址。
  AX (Accoumulator)：累加器，多用于存放中间运算结果；所有I/O指令用AX与外设传送信息。
  BX (Base)： 基址寄存器，常用于存放访问内存时的偏移地址。
  CX (Count)：用于在循环或串操作指令中存放循环次数或重复次数。
  DX (Data)： 与AX联合使用。双字运算时，AX放低字，DX放高字；在间接寻址的I/O指令中存放I/O端口地址。

## Slide 17: 3.2 8086微处理器内部基本结构
1. 通用寄存器
  指针及变址寄存器（16位）
    只能以字为单位单独使用，提供段内的偏移地址。
  SP (Stack pointer)：堆栈指针寄存器，用于指示栈顶的偏移地址。
  BP (Base pointer)：基址指针寄存器，存放堆栈中的一个基地址。
  SI (Source Index)：源变址寄存器，与DS联用时，确定数据段的某一存储单元地址；在串处理指令中，SI放隐含的源变址。
  DI (Desitination Index)：目的变址寄存器，同SI。
BX与BP在应用上的区别
作为通用寄存器，二者均可用于存放数据；
作为基址寄存器，BX通常用于数据段，一般与DS或ES搭配使用；
BP则通常用于堆栈段，与SS搭配使用。

## Slide 18: 3.2 8086微处理器内部基本结构
2. 专用寄存器
  段寄存器（16位）
    存储器分段管理，段地址+段内偏移地址
    用于存放各个段的起始地址(又称段基址)
    8086的指令能直接访问这4个段寄存器。
CS (Code Segment)：代码段寄存器
DS (Date Segment)：数据段寄存器
SS (Stack Segment)：堆栈段寄存器
ES (Extra Segment)：附加段寄存器

## Slide 19: 3.2 8086微处理器内部基本结构
2. 专用寄存器
  控制寄存器
  IP (Instruction Pointer)：指令指针寄存器。
    存放的是BIU要取的下一条指令的偏移地址。
  Flags：标志寄存器。也称程序状态字PSW寄存器。
    16位标志寄存器，用来存放运算结果的特征，其中7位没有定义。
    状态标志表示运算后结果的状态特征它影响后面的操作，有6位：CF、PF、AF、ZF、SF和OF。
    控制标志用来控制CPU操作，有3个：TF、IF和DF。

## Slide 20: 3.2 8086微处理器内部基本结构
CF - 进位标志：算术运算时有进位CF=1，无进位CF=0
PF - 奇偶标志：运算结果低8位中“1” 的个数为偶数PF=1
AF - 辅助进位标志：D3位向D4位有进位时AF=1
ZF - 零标志：运算结果为“0”则ZF=1
SF - 符号标志：运算结果为负数时SF=1
OF - 溢出标志：运算结果超出规定范围OF=1
IF - 中断允许标志：IF=1中断允许
DF - 方向标志， DF=0地址加1
TF - 跟踪标志，TF=1，为单步工作方式
SF
ZF
OF
11
15 12
DF
10
IF
9
TF
8
7
6
AF
PF
1
CF
0
5
4
3
2
控制
反映结果状态
反应运算过程

## Slide 21: 3.2 8086微处理器内部基本结构
标志寄存器FLAGS
例3.1 设（AX）=0010 0011 0100 1101B，（DX）=0101 0010 0000 1001B，试指出两数相加后，6位标志位的状态。
解：用补码公式对两数进行运算，并按定义对结果进行判别。
计算机中存储的已是补码，两数相加过程如下:
根据两数相加结果，可得如下结论:
① 结果非零，故ZF=0。
② 低8位中共有4个1（偶数个），故PF=1。
③ 根据符号位，可知SF=0。
④ 运算结束后，向更高位无进位，故CF=0。
⑤ 运算结果无溢出，故OF=0。
⑥ D3位向D4位产生进位，故AF=1。

## Slide 22: 3.3 8086总线的工作周期
几个周期概念
  时钟周期
    系统主时钟频率的倒数，它是CPU基本时间计量单位。一般用T表示。
    例如，8086的主频为5MHz，则其一个时钟周期就是200ns。
  总线周期
    通过外部总线对存储器或I/O端口进行一次读/写操作过程称总线周期。
    一个基本的总线周期由4个时钟周期组成。
  指令周期
    CPU执行一条指令的时间称为一个指令周期。包括取指令和执行完该指令所需的全部时间。
    一个指令周期由若干个总线周期组成。

## Slide 23: 3.3 8086总线的工作周期
总线周期时序
  1个总线周期正常情况下由4个时钟周期（T1-T4）组成
  空闲周期Ti和等待周期TW
  等待时钟周期Tw，在总线周期的T3和T4之间插入
  空闲时钟周期Ti，在两个总线周期之间插入
  读、写、中断响应，总线保持与响应等的总线周期时序
T1
等待状态
总线周期k
T2
T3
T4
Ti
T1
T2
T3
TW
T4
Ti
Ti
T1
T2
T3
TW
TW
T4
空闲状态
总线周期k+1
总线周期k+2

## Slide 24: 3.4 8086中断系统
8086中断类型
  8086/8088可以处理256种不同的中断。
  两类：硬件中断（外部中断）和软件中断（内部中断）。
  中断源示意图如下图：
8259A
可屏蔽
中断请求
中断逻辑
INTO
指令
INT n
指令
除法
出错
单步
(TF=1)
非屏蔽中断请求
8086/8088CPU
NMI
INTR
内部中断
外部中断
可屏蔽中断
非屏蔽中断

## Slide 25: 3.4 8086中断系统
外部中断
  不可屏蔽中断（NMI中断）
    中断类型码 2，上升沿触发申请中断
    不受中断允许标志IF的控制与影响（即不可屏蔽），一旦NMI引脚出现中断请求，CPU在当前指令执行完后，必须立即响应。
    由计算机内部硬件出错而引发，一般用于处理紧急事件。
    PC机中用于内存奇偶校验出错和系统主要故障（如电源断电等）。
8086
CPU
NMI
INTR
不可屏蔽中断请求输入端
可屏蔽中断请求输入端
8086CPU提供两条引脚 INTR、NMI 接受中断请求信号
INTA
中断响应信号输出端

## Slide 26: 3.4 8086中断系统
外部中断
  可屏蔽中断（INTR中断）
  外设申请的中断
  高电平触发
  受中断允许标志IF控制
    IF = 1 （指令STI），开中断，允许响应INTR中断
    IF = 0 ( 指令CLI ) ，关中断，禁止响应INTR中断
当外设对CPU有服务请求，会向INTR发来一个高电平信号（见上图），并且中断允许标志IF=1时，CPU会在当前指令执行完后，响应可屏蔽中断。
8086
CPU
INTR
INTA

## Slide 27: 3.4 8086中断系统
外部中断
  可屏蔽中断（INTR中断）
    8086CPU只有一个可屏蔽中断请求输入引脚
    中断控制器(8259A)管理各种外设提出的中断请求
    中断请求信号送至8259A的中断请求输入端IRQ0～ IRQ7任何一个
    8259A选择其中优先级最高的中断请求，送至CPU的INTR引脚
    可屏蔽中断源的中断类型码由8259A提供。
INTR
INTA
8086
CPU
INT
INTA
8259A
IRQ0
IRQ1
IRQ2
IRQ7
… …
可屏蔽
中断请求输入端
8259A可对多个可屏蔽中断源进行优先级控制，一片8259A可管理8级可屏蔽中断。

## Slide 28: 3.4 8086中断系统
内部中断（软件中断）
  不需要外部硬件支持，不受中断标志IF的影响，中断类型码或包含在指令中，或预先规定。
  8086/8088内部中断有以下5种：
    除法错中断
    单步中断
    断点中断
    溢出中断
    中断指令INT n引起的中断
  1. 处理运算过程中某些错误的中断
    执行程序时，为及时处理运算中的某些错误，CPU以中断方式中止正在运行的程序，提醒程序员改错。
    除法错中断，溢出中断

## Slide 29: 3.4 8086中断系统
内部中断（软件中断）
  （1）除法错中断(中断类型号为0)
    在8086/8088CPU执行除法指令(DIV/IDIV)时，若发现除数为0，或所得的商超过了CPU中有关寄存器所能表示的最大值，则立即产生一个类型号为0的内部中断，CPU转去执行除法错中断处理程序。
  （2）溢出中断INTO(中断类型号为4)
    CPU进行带符号数的算术运算时，若发生了溢出，则标志位OF=1，若此时执行INTO指令，会产生溢出中断，打印出一个错误信息，结束时不返回，而把控制权交给操作系统。若OF=0，则INTO不产生中断，CPU继续执行下一条指令。INTO指令通常安排在算术指令之后，以便在溢出时能及时处理。
例 mov bl, 0
idiv bl ；除数BL＝0，产生除法错中断
例 mov ax,2000h
add ax, 7000h ；2000H＋7000H＝9000H，溢出：OF＝1
into ；因为OF＝1，所以产生溢出中断

## Slide 30: 3.4 8086中断系统
内部中断（软件中断）
  2. 为调试程序设置的中断
    单步中断(中断类型号为1)
      当TF=1时，每执行一条指令，CPU会自动产生一个单步中断。单步中断可一条一条指令地跟踪程序流程，观察各个寄存器及存储单元内容的变化，帮助分析错误原因。单步中断又称为陷阱中断，主要用于程序调试。
    (2) 断点中断(中断类型号为3)
      调试程序时可以在一些关键性的地方设置断点，它相当于把一条INT 3 指令插入到程序中，CPU每执行到断点处，INT 3 指令便产生一个中断，使CPU转向相应的中断服务程序
  3. 中断指令INT n引起的中断(中断类型号为n)
    程序设计时，可以用INT n指令来产生软件中断，中断指令的操作数n给出了中断类型号，CPU执行INT n指令后，会立即产生一个类型号为n的中断，转入相应的中断处理程序来完成中断功能。
例如：DEBUG.EXE调试程序的单步命令T就利用单步中断实现对程序的单步调试

## Slide 31: 3.4 8086中断系统
8086中断源的优先级
  8086中断源的优先级顺序由高到低依次为：
  软件中断(除单步中断外)、非屏蔽中断、可屏蔽中断、单步中断。
对同时产生的中断：
首先处理优先级别较高的中断；若优先级别相同，则按先来先服务的原则处理；
对非同时产生的中断：
允许低优先级别的中断处理程序被高优先级别的中断源所中断——中断嵌套。

## Slide 32: 3.4 8086中断系统
中断向量与中断向量表
  中断类型码
    8086可以处理256个中断请求，每个中断请求均对应于惟一固定的类型码。被0除类型码是0，单步为1，NMI为2，断点中断为3，溢出中断为4 …等。
  中断向量
    即中断服务程序的入口地址，包括段地址（高字单元）和偏移地址（低字单元）。
每个中断处理程序都有一个唯一的中断向量。
中断服务程序
INT_PROC PROC
PUSH DX
PUSH AX
…
IRET
INT_PROC ENDP
INC_PROC
PUSH DX
PUSH AX
┅
┅
IRET
中断服务程序
入口地址

## Slide 33: 3.4 8086中断系统
中断向量与中断向量表
  中断向量表
    按中断类型码从小到大顺序依次存放各类中断（256种）的中断向量（中断服务程序入口地址）
    在内存的00000H～003FFH地址范围内，大小为1KB。
    每个中断向量占用4Bytes，低字为段内偏移地址，高字为段基址。
    中断类型码与中断向量地址的关系：设某类中断的中断类型码为n
      中断向量在IVT中的存放地址（向量地址）＝4×n

## Slide 34: 3.4 8086中断系统
中断向量与中断向量表
例:某系统中键盘中断的类型码为 09H ，试问其对应中断服务程序的入口地址？
40H
30H
20H
10H
0024H
0025H
0026H
0027H
1）中断向量的存放地址
由 4  n = 4  9 = 36 = 24 H 知
中断向量存放在 存储器中
从0000：0024H开始的4个单元中，
即0024H— 0027H单元。
存储器
 IP
 CS
2）由右图易知
键盘中断的中断处理程序的入口地址为
4030H：2010 H
即可转入键盘中断服务程序执行。

## Slide 35: 3.4 8086中断系统
8086中断处理过程
  中断请求、中断排队、中断响应、中断处理、中断返回等全过程
  可屏蔽中断的中断过程
    (1) CPU响应可屏蔽中断的条件
      外设提出中断申请；
      本中断未被中断控制器屏蔽；
      本中断优先级最高；
      CPU允许中断；
    (2) CPU响应可屏蔽中断的过程
    CPU在每条指令的最后一个T周期，检测INTR，若为高电平，且IF=1，则CPU响应中断。
    CPU向外设发两个负脉冲信号/INTA ，外设收到第2个/INTA 后，立即通过数据线给CPU送中断类型号。
    CPU从数据线上读取中断类型号
    将Flags内容入栈，保护现行程序的控制标志及其运行结果产生的状态标志。

## Slide 36: 3.4 8086中断系统
8086中断处理过程
  (2) CPU响应可屏蔽中断的过程
    关中断（清IF和TF）
      为了防止在进入中断处理，但并未执行中断程序这段时间内又响应新的中断。
    保护断点
      将当前指令的下一条指令的CS和IP入栈，使中断处理完成后能正确的回到原程序处继续执行。
    转入相应的中断服务子程序
    中断返回
      从堆栈中弹出断点的地址（IP和CS）和Flags的内容，返回主程序的断点处，继续执行主程序。

## Slide 37: 3.4 8086中断系统
中断类型码的形成（中断入口地址依赖中断类型号）
    对各种内部中断（如被零除、溢出等），类型码是CPU根据异常类型在内部自动形成；
    对软件中断指令INT n，类型码由指令本身形成，也是内部自动形成；
    对NMI，类型码被指定为2；
    对INTR，类型码在CPU的两个中断响应周期中由中断源通过中断控制器（如8259A）提供。

## Slide 38: 3.5 8086外部基本引脚与工作模式
8086系统总线结构
  8086具有两种不同规模的应用系统：最大模式和最小模式
  共同点：两种工作模式下内部操作一样
  IBM PC/XT采用最大组态
最小模式：系统中只有8086一个微处理器，所有的总线控制信号均为8086产生，系统中的总线控制逻辑电路，减少到最少。
最大模式：用于大型（中型）8086系统中。系统总是包含有两个或多个微处理器，其中一个主处理器就是8086，还有协处理器8087、8089等。通常由专门的总线控制器（8288）产生总线控制信号。

## Slide 39: 3.5.2 8086微处理器外部基本引脚
8086采用双列直插式（Double In line Package，DIP）封装，具有40条引脚，使用+5V电源供电。
40引脚线：地址线，数据线，控制线，状态线，电源线，定时线
时钟频率有3种: 5MHz（8086）、8MHz（8086-1）和10MHz（8086-2）。其引脚信号如图3.13所示，括号内为最小模式时的引脚名称。