## Slide 1
微机原理
授课教师：何涛 副教授
Email：hetao29@mail.sysu.edu.cn
中山大学 智能工程学院

## Slide 2: 第5章 汇编语言程序设计
5.1 汇编语言程序基本格式
5.2 汇编语言中基本语法
5.3 伪指令
5.5 宏指令
5.6 汇编语言程序设计举例
5.7 汇编语言上机过程
5.4 系统功能调用

## Slide 3: 5.1 汇编语言程序基本格式
源程序和汇编程序
汇编程序以汇编语言源程序文件作为输入，并由它产生两种输出文件：目标程序文件和源程序列表文件。
  目标程序文件经链接定位后由计算机执行；
  源程序列表文件将列出源程序、目标程序的机器语言代码及符号表。
汇编程序
Assembler
汇编语言
源程序.ASM
机器语言
目标文件.OBJ
LINK
链接程序
机器语言执行文件.EXE
汇编语言特点：
  ① 执行速度快。
  ② 程序短小。
  ③ 可以直接控制硬件。
  ④ 可以方便地编译。
  ⑤ 辅助计算机工作者掌握计算机体系结构。

## Slide 4: 5.1 汇编语言程序基本格式
汇编语言程序的结构形式
stack SEGMENT
DB 100 DUP(‘stack’)
stack ENDS
data SEGMENT
<数据、变量在此定义>
data ENDS
code SEGMENT
ASSUME CS:code, DS:data, ES:data, SS:stack
start: MOV AX, data
MOV DS, AX
MOV ES, AX
<此处加入你自己的程序段>
MOV AL, 4CH
INT 21H
code ENDS
END start
堆栈段
数据段
代码段
真指令

## Slide 5: 5.1 汇编语言程序基本格式
汇编语言程序的结构形式
  分段框架结构
    一般一个完整的源程序由3个程序段组成，即代码段、数据段、堆栈段。
      自定义的段名称 SEGMENT
      自定义的段名称 ENDS
    明确段和段寄存器的关系
      ASSUME <段寄存器名>：段名[，<段寄存器名>：段名,...]
  8086汇编语言语句分类
    ① 指令语句：8086指令系统的指令形式，与机器指令一一对应。
    ② 伪指令语句：又称管理语句。在汇编语言源程序的汇编过程中起作用，它是对汇编程序的命令语句，一般没有相应的目标代码。

## Slide 6: 5.2 汇编语言中基本语法
常量、变量与标号
  常量：数值常量、字符串常量、符号常量
  数值常量：可以是二进制数、八进制数、十进制数或十六进制数表示
      二进制：00011101B
      十六进制：0C5AAH
      十进制：9856D
      八进制：237O 或 237Q
  字符常量：用单引号’ ’括起来的ASCII字符，其值是该字符的ASCII代码值。
    ’The 2X means 2 multiple X’
  符号常量：是用标识符定义的常量
    例如，PORTA EQU 80H
    则指令 MOV AL，PORTA 与指令 MOV AL，80H 等价。

## Slide 7: 5.2 汇编语言中基本语法
变量
  数据定义伪指令
    数据定义伪指令用来定义一个变量，并将所需要的数据放入指定的存储单元中。也可以只给变量分配存储空间，而不赋予特定的值。
  数据定义伪指令的一般格式为：
    [变量名] 伪指令 表达式 [，表达式… ]
  常用的数据定义伪指令
    定义字节变量伪指令 DB
    定义字变量伪指令 DW
    定义双字变量伪指令 DD
    定义四字变量伪指令 DQ
    定义十字节变量伪指令 DT

## Slide 8: 5.2 汇编语言中基本语法
变量
  变量初值
    ①数值表达式：数值允许用二进制、八进制、十进制、十六进制形式书写
    ②？：表示不预置确定的初值
    ③字符串表达式：用引号括起来的不超过255个字符或其他ASCII码符号。
      DB伪指令将按顺序为字符串中每一个字符或符号分配一个字节单元，存放它们的ASCII编码，
      但DB以外的数据定义伪指令只允许定义最多两个字符的字符串，且按逆序存放在低地址开始的单元。
    ④带DUP操作符的表达式：DUP是定义重复数据操作符，
      它的使用格式是：N DUP (Exp); 其中，N为重复次数，EXP为表达式。
注意：3个及其以上的字符，只能用DB定义。当字符串的长度不超过两个字符时可用DW定义。
str1 DW ‘abcd’
str2 DD ‘abcd’

## Slide 9: 5.2 汇编语言中基本语法
变量
例如：
DATA1 DB 25,25H,10011010B ;数值表达式
DATA2 DB ?,? ;?表达式
DATA3 DB 2 DUP(2 DUP(4),15) ;DUP表达式
DATA4 DB ’AB’,’CD’ ;字符串表达式
DATA5 DW ?,?,-32768 ;字类型
DATA6 DD 80000000H,36H ;双字类型
DATA1 | 19H | DATA4 | 41H | DATA6 | 00H
 | 25H |  | 42H |  | 00H
 | 9AH |  | 43H |  | 00H
DATA2 | ? |  | 44H |  | 80H
 | ? | DATA5 | ? |  | 36H
DATA3 | 04H |  | ? |  | 00H
 | 04H |  | ? |  | 00H
 | 0FH |  | ? |  | 00H
 | 04H |  | 00H |  | 
 | 04H |  | 80H |  | 
 | 0FH |  |  |  | 

## Slide 10: 5.2 汇编语言中基本语法
变量
变量有三种属性：段属性、偏移属性、类型属性。
  ① 段属性（SEGMENT）
  ② 偏移属性（OFFSET）
  ③ 类型属性（TYPE）
变量的使用
  ① 变量名作为存储单元的直接地址：变量的类型必须与指令的要求相符合。
  例如: AB 已定义字节变量, AW 定义为字变量, 用变量名作直接寻址形式如下:
  MOV AH, AB
  MOV AX, AW

## Slide 11: 5.2 汇编语言中基本语法
  变量的使用
② 变量名仅对应数据区第一个数据项
  例如: WORD DW 20 DUP( ?)
  MOV AX, WORD ; 第一个元素送AX,
  MOV AX, WORD+ 38 ; 第20个元素送AX.
③ 变量名作为相对寻址中的偏移量
  例如，AB 已定义字节变量, AW 定义为字变量，在如下指令序列中：
  MOV AX, AB[SI]
  常用于数组或表格操作。
④ 用合成运算符PTR可以临时改变变量类型
  例如，AB 已定义字节变量, AW 定义为字变量，指令序列如下：
  MOV CX, WORD PTR AB
  MOV CL, BYTE PTR AW
  则临时把AB 变为字类型, AW 变为字节类型, 但段和偏移属性不变。

## Slide 12: 5.2 汇编语言中基本语法
标号
● 在指令语句中，标号表示本条语句的符号地址；
● 标号、名字统称为标识符，都具备3种属性
——段属性、偏移属性及类型属性。
标号在代码段中定义，后面跟着冒号；也可以用LABEL或EQU伪操作来定义。此外，它还可以作为过程。
① 标号的段属性是定义标号在程序段的段地址。当程序中引用一个标号时，该标号的段值应在CS寄存器中。
② 标号的偏移量属性表示标号所在段的起始地址到定义该标号的地址之间的字节数。
③ 标号的类型属性有两种：NEAR和FAR。前一种标号可以在段内被引用，地址指针为2字节；后一种标号可以在其他段被引用，地址指针为4字节。

## Slide 13: 5.2 汇编语言中基本语法
运算符与表达式
  运算符
    操作数用于代表一个数据或一个地址。
  表达式
    由数字、算符、括号、变量等以能求得数值的有意义排列方法所得的组合。
算术运算符：＋、－、*、/、MOD
逻辑运算符：AND、OR、XOR、NOT
关系运算符：EQ、LT、LE、GT、GE、NE
取值运算符： SEG、OFFSET、TYPE、LENGTH、SIZE
合成运算符：PTR、THIS

## Slide 14: 5.2 汇编语言中基本语法
运算符与表达式
  算术运算符：两个地址相加、相乘、相除是没意义的
  逻辑运算符：逻辑运算符的功能在汇编阶段完成，不同于逻辑运算指令
    AND AL, 78H AND 0FH 等价于 AND AL, 08H
  关系运算符：如果关系是真，则结果为 0FFFFH， 如果关系是假，则结果为0000H。
  取值运算符：取存储单元偏移：OFFSET；取存储单元段： SEG；取类型：TYPE；取字节数： SIZE；按类型取长度：LENGTH
MOV BX, DATA1 LT 0010H MOV BX, 0FFFFH
MOV BX, DATA1 LT 0010H MOV BX, 0000H
当 DATA1< 0010H 时
当 DATA1 > 0010H 时

## Slide 15: 5.2 汇编语言中基本语法
运算符与表达式
设有数据段中使用
DATA1 DB ?
定义了一个单元，则
MOV AL, DATA1
可将DATA1中的数传送到AL中， AL=05H
MOV AX, SEG DATA1
可将DATA1的所在段地址传到AX中，AX=2000H
MOV AX, OFFSET DATA1
可将DATA1的偏移地址传入AX中, AX=1500H
例2: 设有数据段中使用
DATA1 DW 100 DUP (?)
定义了100个字单元，则
MOV AX, TYPE DATA1 AX=2
MOV AX, LENGTH DATA1 AX=100
MOV AX, SIZE DATA1 AX=200
05H
A2H
00H
10H
85H
DS
CS
DATA1
2000H:1500H

## Slide 16: 5.2 汇编语言中基本语法
运算符与表达式
  PTR—改变存储器地址操作数的操作类型，但其段地址和偏移地址不变。
    DATA1 DW 100 DUP(?)
    MOV AL, DATA1；错误
    MOV AL, BYTE PTR DATA1
  THIS—建立一个新的符号名，并指定它有THIS后的类型，指向下一句内存地址。
    DNUM EQU THIS WORD ；新符号名
    NUM DB 1, 3, 5, 7 ；原符号名

## Slide 17: 5.3 伪指令
伪指令概念
  伪指令是非机器指令，它是在汇编期间进行操作的。
  在8086/8088汇编语言中伪指令用于诸如数据定义、存储区分配等功能
符号定义伪指令
  给程序中的表达式赋予一个符号名，其中表达式可以是任何有效的操作数。
  汇编时用语句中的表达式代替程序中符号所在的地方
  赋值伪指令EQU
    格式：符号名 EQU 表达式
      DATA_PORT EQU 3F8H
      STAT_PORT EQU 3F8H+2
      SEED EQU 10
      FUNC EQU SEED*SEED+2*SEED+1
      EQU定义的符号不能再重复定义！

## Slide 18: 5.3 伪指令
符号定义伪指令
解除定义伪指令PURGE
  格式：PURGE <符号1，符号2，…，符号N>
  解除符号定义后，可用EQU重新进行定义。
    Y1 EQU 7 ；定义Y1的值为7
    PURGE Y1 ；解除Y1的定义
    Y1 EQU 36 ；重新定义Y1的值为36
等号伪指令‘ = ’
  对符号的赋值还可使用“=”操作，它与EQU的区别是“=”操作可以重复定义。
    EMP=7
    EMP=EMP+1
类型定义伪指令LABEL
  格式：名字 LABEL 类型
  变量或标号的段属性和偏移属性由下一条语句决定
    DATW LABLE WORD
    DATB DB 20 DUP(0)

## Slide 19: 5.3 伪指令
数据定义伪指令
  格式：[名称] 伪指令助记符 数据表 ；[注释]
  其中变量名用符号地址表示，后面不能跟冒号。
段定义伪指令
  在汇编语言程序中定义逻辑段，用它来指定段的名称和范围，并指明段的定位类型、组合类型及类别
  段名 SEGMENT [定位类型] [组合类型] [分类名]
  段体；本段程序内容(指令语句或伪指令语句)
  段名 ENDS
    SEGMENT 和ENDS 必须成对出现
    且语句前必须有段名，段名必须相同。
    程序经汇编、链接及装入内存后，段名为一具体的段值。
DB 用来定义字节 DW 用来定义字
DD 用来定义双字 DF 用来定义6字节内容
DQ 用来定义4字内容 DT 用来定义10字节内容

## Slide 20: 5.3 伪指令
段寄存器说明伪指令 ASSUME
  格式: ASSUME 段寄存器： 段名 [, 段寄存器:段名, … ]
  段寄存器为CS、DS、ES、SS中的一个，段名为用SEGMENT定义过的段名。
  ASSUME 伪操作的作用
    设定特定的段寄存器指向特定的段，说明源程序中定义的段由哪个段寄存器去寻址。否则，汇编程序无法生成目标代码程序。
  ASSUME语句只起指示作用，并无实际的操作
    ASSUME并未真正将段地址装入相应的段寄存器，段寄存器(CS除外)的初值设定还是要由程序中的MOV指令来完成。

## Slide 21: 5.3 伪指令
地址计数器与对准伪指令
  取当前地址伪指令$
    用法一：表示指令的首地址
      JNE $+6
      其转向地址是JNE指令的首地址加上6
    用法二：当$用在数据段时，表示地址计数器的当前值
例：ARRAY DW 1，2，$+4，3，4，$+4
如汇编时ARRAY分配的偏移地址为0074H，则结果如右图所示。
结论：
ARRAY数组中的两个$+4得到的结果是不同的，这是由于$的值是在不断变化的缘故。
01H
00H
02H
00H
00H
03H
00H
04H
00H
00H
ARRAY
0074H
7CH
82H

## Slide 22: 5.3 伪指令
7. 对准伪指令
  ORG伪指令
    格式：ORG EXP
    功能：把代码或数据定位于当前段指定的偏移地址处。
  VECTORS SEGMENT
    ORG 10D
    VECT1 DW 47A5H
    ORG 20D
    VECT2 DW 0C596H
  VECTORS ENDS
VECT1的偏移地址为10，VECT2的偏移地址为20
BUFFER LABEL BYTE ；建立8字节未初始化数据缓冲区
ORG $+8
等价于
BUFFER DB 8 DUP(?)

## Slide 23: 5.3 伪指令
8. 基数控制伪指令 .RADIX
. RADIX 表达式; 规定无标记数的基数
MOV BX, 0FFH
MOV BX, 178
    .RADIX 16
    MOV BX, 0FF
    MOV BX, 178D
等价
在用.RADIX 16把基数定为十六进制后，十进制数后面都应跟字母D。

## Slide 24: 5.4 系统功能调用
DOS系统功能调用
  1. 键盘输入并显示 (01H号功能)
    功能调用号AH=01H
    功能：接收从键盘输入的一个字符并在屏幕显示。
      入口参数：无
      出口参数：输入字符的ASCII码存入AL寄存器
  2. 输出单字符 (02H号功能)
    功能调用号AH=02H
    功能：在屏幕上显示一个字符
      入口参数：DL=输出字符
      出口参数：无
例如， MOV AH, 01H
INT 21H
例如， MOV DL，'A' ; A字符的ASCII码置入DL中
MOV AH, 02H
INT 21H

## Slide 25: 5.4 系统功能调用
DOS系统功能调用
  3. 字符串输出 (09H号功能)
    功能调用号AH=09H
    功能：在屏幕上显示一个字符串
      入口参数：寄存器DS和DX，分别存入被输出字符串首址的段基值和偏移量。
          字符串以‘$’结束，该字符作为字符串结束符，不输出。
      出口参数：无
例如：
DATA SEGMENTS
STRING DB ‘AN EXAMPLE:’，0DH，0AH，’＄’; 定义字符串
…
DATA ENDS
CODE SEGMENT
…
MOV DX, OFFSET STRING
MOV AH, 09H
INT 21H
…
CODE ENDS

## Slide 26: 5.4 系统功能调用
DOS系统功能调用
  4. 返回操作系统
    功能调用号AH=4CH
    功能：使系统结束程序运行后返回DOS状态
      入口参数： AL=返回码
      出口参数：无
例如， MOV AH, 4CH
INT 21H

## Slide 27: 5.6 汇编语言程序设计举例
汇编源程序基本结构
  模块化设计方法
    自顶向下，逐步细化
  结构化编码方法
    顺序、分支、循环三种基本结构
顺序程序结构
条件程序结构
多分支程序结构
．．．
Y
N

## Slide 28: 5.6 汇编语言程序设计举例
汇编源程序基本结构
循环控制结构 (当型循环)
循环控制结构 (直到型循环)
Y
N
N
Y
顺序程序设计
条件程序设计
循环程序设计
IP 值受标志位的影响而跳变
影响标志的指令 CMP、JXX、TEST
IP 值受计数器 CX 中的值不为零而循环
影响标志的指令 DEC、INC

## Slide 29: 5.6 汇编语言程序设计举例
顺序结构程序设计
MOV AX，X ; 取X
ADD AX，Y ; AX←X+Y，乘法操作数1
MOV CX，3 ; 乘法操作数2
MUL CX ; DX: AX←3*(X+Y)
MOV CX，AX ; CX←3*(X+Y)保存
MOV AX，Y ; 取Y
ADD AX，Z ; AX←Y+Z，被除数
MOV BX，Y ; 取Y
SUB BX，Z ; BX←Y-Z，除数
DIV BX ; AX←(Y+Z)/(Y-Z)的商，DX:AX/BX
ADD AX，CX ; AX←3*(X+Y)+(Y+Z)/(Y-Z)，两项之和
MOV SUM，AX ; 存结果
DATA SEGMENT
X DW 6
Y DW 7
Z DW 8
SUM DW 0
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA
START: MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
例5.6 编程序计算： SUM=3*(X+Y)+(Y+Z)/(Y-Z)，其中，X、Y、Z都是16位无符号数，要求结果存入SUM单元。假设运算过程中，中间结果都不超出16位二进制数的范围。

## Slide 30: 5.6 汇编语言程序设计举例
顺序结构程序设计
例5.7：两个字节数据相加，存放到一个结果单元中，并显示十六进制结果。
DATA SEGMENT
AD1 DB 4CH
AD2 DB 25H
SUM DB 0
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE，DS:DATA
START: MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV AL，AD1
ADD AL, AD2
MOV SUM，AL
MOV BL, AL
MOV CL,4
SHR AL,CL
AND AL,0FH
ADD AL, 30H
MOV DL, AL
MOV AH, 02H
INT 21H
MOV AL,BL
AND AL,0FH
ADD AL,30H
MOV DL, AL
MOV AH, 02H
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 31: 5.6 汇编语言程序设计举例
分支结构程序设计
  分支程序的结构形式
    单纯分支、选择分支结构、并行分支结构
  程序的分支一般用条件转移指令来产生
    比较指令CMP
    无条件转移指令JMP和各种类型的条件转移指令
？
P0
？
P1
P0
N
Y
N
Y
I=？
P0
P1
…
Pn

## Slide 32: 5.6 汇编语言程序设计举例
分支结构程序设计
例5.8：符号函数
设计思路：
1. 设X的范围是[-128,127],取出X放至AL寄存器
2. 比较AL里面的数和0的关系，转至3个分支

## Slide 33: 5.6 汇编语言程序设计举例
分支结构程序设计
DATA SEGMENT
X DB -18
Y DB ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA
START: MOV AX, DATA
MOV DS, AX
CMP X，0
JL PNUM
JZ ZERO
MOV AL，1
JMP EXIT
PNUM: MOV AL，-1
JMP EXIT
ZERO: MOV AL，0
EXIT: MOV Y, AL
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 34: 5.6 汇编语言程序设计举例
循环结构程序设计
  循环程序结构：当型循环、直到型循环
循环程序由五个部分组成：
循环初始化部分，循环体，循环修改部分，循环控制部分，结束处理部分。
循环条件？
循环初始化
循环体
Y
N
循环参数修改
结束处理
循环条件？
循环初始化
循环体
Y
N
循环参数修改
结束处理

## Slide 35: 5.6 汇编语言程序设计举例
循环结构程序设计
  循环控制方法
⑴计数控制（循环次数已知时，常用）
① 倒计数
将循环次数n送入一循环计数器中，某循环一次，计数器减1，直到其值为0。
……
MOV CX，循环次数
LOOPA：……
……
DEC CX
JNE LOOPA
② 正计数
循环次数n 。将0送入一循环计数器中，某循环一次，计数器加1，直到其值为n。
……
MOV CX，0
LOOPA：……
……
INC CX
CMP CX, n
JNE LOOPA

## Slide 36: 5.6 汇编语言程序设计举例
循环结构程序设计
DSEG SEGMENT
BUFF DW 5,7,19H,23H,0A0H….
；放置20H个带符号数据
MIN DW ?
DSEG ENDS
CSEG SEGMENT
ASSUME CS:CSEG, DS:DSEG
START: MOV AX, DSEG
MOV DS, AX
LEA SI，BUFF
MOV CX，20H
MOV AX，［SI］
INC SI
INC SI
DEC CX
AGAIN: CMP AX，［SI］
JLE NEXT
MOV AX，［SI］
NEXT: INC SI
INC SI
LOOP AGAIN
MOV MIN，AX
MOV AH, 4CH
INT 21H
CSEG ENDS
END START
例5.10 在首地址为BUFF的内存缓冲区中，存放着20H个带符号的字数据。要求找出其中的最小值，并将最小值存入MIN单元。

## Slide 37: 5.6 汇编语言程序设计举例
循环结构程序设计
  ⑵ 条件控制
例5.11:编程统计AX寄存器中1的个数，并将结果存入SUM单元。
程序片段如下:
MOV BL，0 ; 计数单元BL清0
AGAIN: OR AX，AX ; 测试AX是否为0
JZ EXIT ; 若 AX=0，则转移到结束点
SHL AX，1 ; 将AX最高位移至CF
JNC NEXT ; CF=0，转去AGAIN
INC BL ; CF≠0，BL加1
NEXT: JMP AGAIN
EXIT: MOV SUM，BL

## Slide 38: 5.6 汇编语言程序设计举例
循环结构程序设计
  ⑶逻辑尺控制
    用户输入的一串代码，称为逻辑尺，作为分支的依据
例5.12 在数据段中有两个数组X和Y，每个数组含有10个双字节数据元素。现将两个数组的对应元素进行下列计算，形成一个新的数组M。假定数组的对应元素计算后，结果不产生溢出。
M1=X1+Y1 M2=X2+Y2 M3=X3-Y3
M4=X4+Y4 M5=X5-Y5 M6=X6-Y6
M7=X7-Y7 M8=X8+Y8 M9=X9+Y9
M10=X10-Y10
设计思路：
这个问题可以用循环实现，而且循环次数确定为10次。但每次循环的操作是进行加还是减，无规律可循。为此，可以为每一次操作设置一个特征位，即0表示加，1表示减，构成一个16位的逻辑尺，存放于DX寄存器中。本例逻辑尺如下：
0010 1110 0100 0000
从左到右依次为数组元素1~10的特征位。每次将逻辑尺左移1位，根据移入CF的特征位，判断本次循环体所进行的操作。

## Slide 39: 5.6 汇编语言程序设计举例
循环结构程序设计
  ⑶逻辑尺控制
程序片段如下:
MOV BX，0 ; 设数组下标指针
MOV CX，10 ; 设循环计数器
AGAIN: MOV AX，X[BX]
SHL DX，1
JC SUBB
; 若当前特征位为1，则做减法; 否则做加法
ADD AX，Y[BX]
JMP NEXT
SUBB: SUB AX，Y[BX]
NEXT: MOV M[BX]，AX; 送结果
INC BX
INC BX
LOOP AGAIN

## Slide 40: 5.6 汇编语言程序设计举例
子程序设计
  子程序是具有一定的功能，能被多次调用的程序。
①定义: 过程名 PROC [NEAR/FAR]
…
RET
过程名 ENDP
②调用: CALL 过程名
子程序名也具有段属性，偏移地址属性和类型属性(FAR和NEAR(缺省))。
NEAR类型为段内调用，即主子程序在同一个代码段内，NEAR可省略。
FAR类型为段间调用，被其它代码段调用的过程要定义为FAR过程

## Slide 41: 5.6 汇编语言程序设计举例
子程序设计
  子程序的调用与返回
①段内直接调用（重点）
格式：CALL 子程序名
功能：① 返回地址：跟在CALL后的下一条指令/断点的EA → SP
② 目的地址(子程序名)EA → IP
CS：1010H CALL OUTPUT
CS：1013H ....
┇
CS：1138H OUTPUT PROC NEAR
┇
OUTPUT ENDP
；CALL 1138H
；1013H进栈，1138H→IP
下一条指令（IP）1013H
┇
SP→

## Slide 42: 5.6 汇编语言程序设计举例
子程序设计
  子程序的调用与返回
格式：RET/RET n
功能：a. 段内返回 ↑(SP)→IP
b. 段间返回 ↑(SP)→IP，↑(SP)→CS
为了能正确返回主程序，在执行子程序过程中，不管是否使用过堆栈，
必须保证进入子程序时的栈顶与执行RET时的栈顶一样，否则不能正确返回。
注意：
CALL和RET不影响标志位；
是段内返回还是段间返回要看子程序定义伪指令PROC后面的类；
对于RET n 表示返回时，作(SP)+n → SP，当使用堆栈传递子程序参数的时候经常使用。
返回地址也称为断点，是CALL指令下一条指令的第一个字节地址（段内调用仅保存IP，段间调用保存CS和IP）。
② 返回指令RET

## Slide 43: 5.6 汇编语言程序设计举例
子程序设计
  参数传递方法
主程序为子程序提供入口参数
子程序根据入口参数进行一系列处理
程序返回结果给主程序
三种传递参数的方式：
(1)寄存器法:适合于参数较少的情况，传递速度较快。
(2)存储器法:适合于参数较多的情况，事先需要在存储器中建立一个参数表。
(3)堆栈法:适合于参数较多的情况，尤其是在子程序嵌套与递归调用的情况。

## Slide 44: 5.6 汇编语言程序设计举例
子程序设计
例5.14 两个16位十进制数以压缩BCD码的形式存放在内存中，求它们的和。
① 用寄存器和存储器传递参数
DATA SEGMENT
DAT1 DB 34H，67H，98H，86H，02H，41H，59H，23H ; 低位在前
DAT2 DB 33H，76H，89H，90H，05H，07H，65H，12H ; 低位在前
SUM DB 10 DUP(0)
DATA ENDS
STACK SEGMENT PARA STACK
DW 20H DUP(0)
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS: CODE，DS: DATA，SS: STACK
START: MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV CX，8 ; 设子程序入口参数
CALL ADDP ; 调用加法子程序
MOV AH，4CH ;返回DOS
INT 21H

## Slide 45: 5.6 汇编语言程序设计举例
子程序设计
例5.14 两个16位十进制数以压缩BCD码的形式存放在内存中，求它们的和。
ADDP PROC ;加法子程序,完成2位十进制数相加
PUSH AX ;保护现场
PUSH BX
CLC ;清除进位标志
MOV BX，0
AGAIN: MOV AL，DAT1［BX］ ;相加
ADC AL，DAT2［BX］
DAA ;十进制调整
MOV SUM［BX］，AL ;存结果
INC BX ;修改下标
LOOP AGAIN ;循环执行8次
ADC SUM［BX］，0 ;结果存在SUM为首地址的数据区
POP BX ;恢复现场
POP AX
RET ;返回主程序
ADDP ENDP
CODE ENDS
END START
① 用寄存器和存储器传递参数

## Slide 46: 5.6 汇编语言程序设计举例
子程序设计
  ②用地址表传递参数
    将参数的地址放入一个表中，将表的首地址作为入口参数
DATA SEGMENT
DAT1 DB 34H，67H，98H，86H，02H，41H，59H，23H ; 低位在前
DAT2 DB 33H，76H，89H，90H，05H，07H，65H，12H ; 低位在前
SUM DB 10 DUP(0)
TABLE DW 4 DUP(0)
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS: CODE，DS: DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV TABLE，OFFSET DAT1
MOV TABLE［2］,OFFSET DAT2
MOV TABLE［4］,OFFSET SUM ; 建立地址表
MOV BX, OFFSET TABLE ; BX←地址表首址
CALL ADDP ; 调用加法子程序
MOV AH，4CH ;返回DOS
INT 21H

## Slide 47: 5.6 汇编语言程序设计举例
子程序设计
  ②用地址表传递参数
ADDP PROC ;加法子程序
MOV CX，8 ; CX←字节个数
MOV SI，［BX］ ; SI←被加数首地址
MOV DI，［BX+2］ ; DI←加数首地址
MOV AX，［BX+4］ ；AX←和数首地址
MOV BX，AX ; BX←和数首地址
CLC ;清空进位标志
AGAIN: MOV AL，［SI］ ;两数相加
ADC AL，［DI］
DAA ;十进制调整
MOV ［BX］，AL ;存储和数
INC SI ;修改地址指针
INC DI
INC BX
LOOP AGAIN ;循环执行8次
ADC ［BX］，0
RET ；返回主程序
ADDP ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 48: 5.6 汇编语言程序设计举例
子程序设计
  ③用堆栈传递参数
…… ;传递的参数压栈
MOV AX，OFFSET SUM ;和数首地址
PUSH AX
MOV AX，OFFSET DAT2 ;加数首地址
PUSH AX
MOV AX，OFFSET DAT1 ;被加数首地址
PUSH AX
CALL ADDP ;调用子程序
MOV AH，4CH ;返回DOS
INT 21H
ADDP PROC
PUSH BP ;保护现场
MOV BP，SP
;设置访问参数的指针BP，指向栈顶
MOV CX，8
MOV SI，［BP+4］ ;SI←取被加数地址
MOV DI，［BP+6] ;DI←取加数地址
MOV BX，［BP+8］ ;BX←取和数地址
……
POP BP ;恢复现场
RET 6 ;返回并修改SP
ADDP ENDP
转向子程序前，将子程序所用的参数压入堆栈，进入子程序，由子程序从堆栈中取出所用的参数。
对于这种参数传递方法，在子程序中经常使用带参数的返回指令RET n，它可以在恢复断点后，再将堆栈指针SP加n，从而跳过参数区，使栈顶恢复到调子前的位置。
在子程序中，堆栈中的参数访问可以使用基址寄存器BP。

## Slide 49: 5.6 汇编语言程序设计举例
子程序设计
  ③用堆栈传递参数
主程序在转入子程序执行之前，将被加数首地址、加数首地址、和数首地址压入堆栈。
子程序利用BP指针取出这些参数。在子程序执行完后，又通过带参数的返回指令跳过参数区，使SP恢复到调子之前的值。

## Slide 50: 5.6 汇编语言程序设计举例
DATA SEGMENT
DAT1 DB 34H，67H，98H，86H，02H，41H，59H，23H ; 低位在前
DAT2 DB 33H，76H，89H，90H，05H，07H，65H，12H ; 低位在前
SUM DB 10 DUP(0)
DATA ENDS
STACK SEGMENT
DW 20H DUP(0)
STACK ENDS
CODE SEGMENT ;可以通过8次字节数相加，再进行十进制调整来实现。
ASSUME CS: CODE, DS: DATA, SS: STACK
START: MOV AX，DATA
MOV DS，AX ;传递的参数压栈
MOV AX，OFFSET SUM ;和数首地址
PUSH AX
MOV AX，OFFSET DAT2 ;加数首地址
PUSH AX
MOV AX，OFFSET DAT1 ;被加数首地址
PUSH AX
CALL ADDP ;调用子程序
MOV AH，4CH ;返回DOS
INT 21H

## Slide 51: 5.6 汇编语言程序设计举例
ADDP PROC
PUSH BP ;保护现场
MOV BP, SP ;设置访问参数的指针BP，指向栈顶
MOV CX, 8
MOV SI, [BP+4] ;SI←取被加数地址
MOV DI, [BP+6] ;DI←取加数地址
MOV BX, [BP+8] ;BX←取和数地址
CLC
AGAIN:
MOV AL, [SI]
ADC AL, [DI]
DAA
MOV [BX],AL
INC SI
INC DI
INC BX
LOOP AGAIN
ADC [BX],0
POP BP ;恢复现场
RET 6 ;返回并修改SP
ADDP ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 52: 5.6 汇编语言程序设计举例
子程序设计
  ④子程序的嵌套和递归调用
    子程序中又调用另外一个子程序叫做子程序嵌套
    嵌套的层次不限(受到堆栈大小的限制)
    子程序中的CALL和RET应正确使用
    在寄存器的保护、恢复时，避免层次之间因寄存器冲突而出错。
主程序
子程序
一般调用
主程序
子程序A
子程序B
嵌套调用
主程序
子程序
递归调用

## Slide 53: 5.6 汇编语言程序设计举例
例A1：试编写完整的汇编源程序，比较数据段中的3个数据，若3个数互不相等，则置F为0；若3个数中仅有两个数相等，则置F为1；若3个数全相等，则置F为2，其中F为一个字节变量。
DATA SEGMENT
W DW 120, 120, 256
F DB 0
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START:MOV AX,DATA
MOV DS, AX
MOV AX, W
MOV BX, W+2
MOV CX, W+4
MOV DL, 0
CMP AX, BX
JNE BC
INC DL
BC: CMP BX,CX
JNE CA
INC DL
JMP L
CA: CMP CX, AX
JNE L
INC DL
L: MOV F, DL
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 54: 5.6 汇编语言程序设计举例
DATA SEGMENT
D1 DB -1,3,5,6,-9
COUNT EQU $-D1
RS DW ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS, AX
MOV BX, OFFSET D1
MOV CX, COUNT
MOV DX ,0
LOP1: MOV AL, [BX]
CMP AL, 0
JGE JUS
INC DX
JUS: INC BX
DEC CX
JNZ LOP1
MOV RS,DX
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
例A2：编写循环程序统计给定数组中负元素的个数。

## Slide 55: 5.6 汇编语言程序设计举例
DATA SEGMENT
NUM DW 0111101000000111B
NOTES DB 'The result is :','$'
DATA ENDS
STACK SEGMENT
DB 100 DUP(0)
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK
START:MOV AX, DATA
MOV DS, AX
LEA DX, NOTES
MOV AH, 09H
INT 21H
MOV BX, NUM
CALL P1
MOV AH, 4CH
INT 21H
P1 PROC
MOV CH,4
ROTATE: MOV CL,4
ROL BX, CL
MOV AL, BL
AND AL, 0FH
ADD AL, 30H
CMP AL, '9'
JLE DISPLAY
ADD AL, 07H
DISPLAY: MOV DL, AL
MOV AH, 02H
INT 21H
DEC CH
JNZ ROTATE
RET
P1 ENDP
CODE ENDS
END START
例A3：试用子程序结构编写一个完整的汇编源程序，使其具有以十六进制形式显示内存单元中二进制数据的功能。

## Slide 56: 5.6 汇编语言程序设计举例
例A4：在数据段从偏移地址BUF开始连续存放着100个字符，编写一完整汇编源程序，将该字符串中所有的字母A替换成字母B（要求在显示器上分别显示替换前后两个不同的字符串）。
DATA SEGMENT
BEFORE DB 'Before change:',0DH,0AH,'$'
AFTER DB 'After change:',0DH,0AH,'$'
BUF DB 10 DUP('CHANGEABAB'),0DH,0AH,'$'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START:
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV DX,OFFSET BEFORE
MOV AH,09H
INT 21H
MOV DX,OFFSET BUF
MOV AH,09H
INT 21H
MOV CL,64H
MOV SI,OFFSET BUF
LOOP1:
MOV AL,[SI]
CMP AL,'A'
JNZ J
ADD AL,1
MOV [SI],AL
J:
INC SI
DEC CL
JNZ LOOP1
MOV DX, OFFSET AFTER
MOV AH,09H
INT 21H
MOV DX, OFFSET BUF
MOV AH,09H
INT 21H
MOV AX,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 57: 5.6 汇编语言程序设计举例
例A5：数据段中包含10个字节数据，将每个字节数据的高4位和低4位分开，分别放在3000H为起始地址的单元中与3100H为起始单元的地址中(存放在字节低4位)。
DATA SEGMENT
X DB 11H,12H,13H,24H,25H,36H,
47H,58H,66H,77H
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS: CODE, DS: DATA
START:
MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV SI, OFFSET X
MOV DI, 3000H
MOV CX,10
A1：
MOV AL, [SI]
SHR AL,4
MOV [DI], AL
MOV AL, [SI]
AND AL,0FH
MOV [DI+100H], AL
INC SI
INC DI
LOOP A1
CODE ENDS
END START

## Slide 58: 5.6 汇编语言程序设计举例
例A6：编程实现从键盘接收信息“Good morning!”，将其存放于buffer开始的缓冲区中，然后将缓冲区中收到的信息送显示器输出。
DATA SEGMENT
Buffer DB 13DUP(0)
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA
START:
MOV AX, DATA
MOV DS,AX
MOV CX, 13
MOV SI, OFFSET Buffer
LP: MOV AH,01H
INT 21H
MOV [SI], AL
INC SI
LOOP LP
MOV [SI],'$'
LEA DX, Buffer
MOV AH, 09H
INT 21H
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 59: 5.6 汇编语言程序设计举例
例A7：试编写程序，统计数据段DATA由BUFF开始的16K个单元中存放的字符‘A’的个数，将结果存放在DX中。
DATA SEGMENT
BUFF DB 4000H DUP(?)
DA1 DB 'A'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA
START:
MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV SI, OFFSET BUFF
MOV CX, 4000H
FIND:
MOV AL, [SI]
MOV BL, DA1
CMP AL, BL
JNZ NEXT
INC DX
NEXT:
INC SI
LOOP FIND
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 60: 5.6 汇编语言程序设计举例
例A8：在当前数据段(DS)，偏移地址为 BUFF 开始的顺序 8 个单元中，存放着某班 8个同学某门考试成绩。按如下要求编写程序:
1)编写程序统计>=90分、80~89 分、70~79 分、60~69 分、<60分的人数各为多少，并将结果放在同一数据段、偏移地址为 DA9开始的顺序单元中。
2)试编程序，求该班这门课的平均成绩为多少，并放在该数据段的AVER单元中。
DATA SEGMENT
BUFF DW 8 DUP(?)
DA9 DB 0
DA8 DB 0
DA7 DB 0
DA6 DB 0
DA5 DB 0
AVER DB 0
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START:MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV CX,8
MOV BX,0
COMPARE:
CMP BUFF[BX],90
JL LP8
INC DA9
JMP NEXT

## Slide 61: 5.6 汇编语言程序设计举例
LP8: CMP BUFF[BX],80
JL LP7
INC DA8
JMP NEXT
LP7: CMP BUFF[BX],70
JL LP6
INC DA7
JMP NEXT
LP6: CMP BUFF[BX],60
JL LP5
INC DA6
JMP NEXT
LP5:INC DA5
JMP NEXT
NEXT: INC BX
INC BX
LOOP COMPARE
MOV CX,8
XOR AX,AX
MOV BX,0
SUM:ADD AX, BUFF[BX]
INC BX
INC BX
LOOP SUM
MOV CL,8
DIV CL
MOV AVER,AL
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 62
课堂小测
答卷写上：姓名+学号（周二班）